## Slide 1
気象データアナリスト育成講座
【気象の知識編】

## Slide 2
『気象現象のスケールを理解する』
〜時間スケールと空間スケールについて〜

## Slide 3: 気象現象の時間スケール・空間スケール
気象データを適切に取り扱うために、気象の世界の “時間スケールと空間スケール” について理解しましょう。
ナウキャストレンジ
短期レンジ
週間レンジ

## Slide 4
『気象要素の基礎知識』
〜気象データに含まれる要素について〜

## Slide 5: 海面気圧・現地気圧と海面更正
アメダス(表形式) では海面気圧を掲載
  標高の高い日光・軽井沢・富士山・河口湖・阿蘇山は現地気圧
過去の気象データ検索では海面気圧と現地気圧の両方を掲載
  上述の標高の高い地点を除く
気圧データが現地気圧か海面気圧か確認して使用する必要があります
海面更正気圧の計算
用語 | 説明
現地気圧 | 観測地点の標高で観測された気圧
海面気圧 | 現地気圧を海抜0mに校正した気圧
海面更正 | 標高が異なる地点で観測された現地気圧を、海面気圧に換算すること

## Slide 6: ジオポテンシャル高度と等圧面
数値予報などの気象データにはジオポテンシャル高度という要素が含まれています
  ジオポテンシャル高度とは？
    単位質量の空気の位置エネルギーを標準重力加速度で割ったもの
    海抜0mからの高さと思えばよい
なぜ高さという要素が気象データに含まれるか？
  鉛直方向の軸を高さではなく気圧で取るため
  ジオポテンシャル高度が等圧面の気象要素になる
等圧面では、高度が高い＝高気圧となる
代表的な等圧面 | 標準的な高さ
850hPa | 1500m
700hPa | 3000m
500hPa | 5500m
300hPa | 9200m
等圧面
等高線

## Slide 7: 風向風速と風のUV成分
風は風向風速で表す場合と、UV成分（東西成分・南北成分）で表す場合があります
  観測では風向風速を測る
  数値予報ではUV成分で計算する
  風向は風が吹いてくる方向で表します
    南西風は風が南西から北東に向かって吹く風
    U成分は西風、V成分は南風を正に取る
  風向は北を360度、南を180度に取る
矢羽は風向側
風ベクトルは向かう方向
U成分
（東西風）
V成分
（南北風）
風向
風速
風速
南西風の模式図
風向と角度

## Slide 8: 大気現象の水平・鉛直スケールと鉛直P速度
温帯低気圧など総観規模な気象現象は、とても平べったい
  水平スケール2000kmに対し、鉛直スケール10kmほど
    鉛直断面のアスペクト比がレコードと同じくらい
  水平方向に吹く風に比べ、鉛直方向の風の速さはとても小さい
    水平風は10〜20m/sほどに対し、鉛直流は0.01〜0.1m/s程度
    ただし積乱雲を発生させる対流は水平風と同程度の速度になる
  数値予報モデルデータ（GSM・MSM・LFMなど）では鉛直流は鉛直P速度で持つ
    鉛直P速度では気圧の時間変化で鉛直流を表したもので、マイナスが上昇流
    気象では慣例的に鉛直軸を気圧で取る
断面の縦横比

## Slide 9: 大気中の水分量を表す気象要素
大気中の水分量を表す気象要素は色々あります
気象データには、相対湿度か露点温度が含まれていることが多い
相対湿度か露点温度があれば、気温と合わせて他の気象要素を計算できる
気象要素 | 説明 | 単位
相対湿度 | 飽和水蒸気量(圧)に対する大気中の水蒸気量(圧)の割合 | %
露点温度 | 気温を低下させて飽和に達するときの温度 | C
湿数 | 気温と露点温度の差 | C
水蒸気圧 | 大気中の水蒸気の分圧 | hPa
混合比 | 大気中の水蒸気の質量と乾燥空気の質量の比 | g/g
比湿 | 大気中の水蒸気の質量と湿潤空気の質量の比 | g/g
絶対湿度 | 単位体積あたりの水蒸気量（水蒸気密度） | g/m3
同じ相対湿度でも気温が高いほど空気中の水蒸気量は多くなります
利用目的によって使い分けが必要です
※ 混合比と比湿の計算には気圧も使います

## Slide 10: 気象要素の単位
気象要素によっては、複数の単位が使われています
気象要素 | 単位 | 単位変換 | 説明
風 | メートル毎秒 [m/s] ノット [kt] | 1[kt] = 0.514[m/s] | 多くのデータは [m/s] 航空観測データは [kt]
気温 | ケルビン[K] 摂氏[C] | 0[C] = 273.15[K] | 一般に観測データは [C] 数値予報データは [K]
気圧 | パスカル [Pa] ヘクトパスカル [hPa] ミリバール [mb] | 1[hPa] = 100[Pa] 1[hPa] = 1[mb] | 一般に観測データは [hPa] 数値予報データは [Pa]
降水量 | ミリ [mm] [kg/m2] | 1[mm] = 1[kg/m2] | 観測データは [mm] 数値予報データは [kg/m2]
高度 | メートル [m] [gpm] | 1[m] = 1[gpm] | ジオポテンシャル高度の単位は [gpm] ただし [m] とみなして良い
日射量 | メガジュール [MJ/m2] キロワット時 [kWh/m2] ワット [W/m2] | 1[MJ] = 1 / 3.6 [kWh] 1[Wh] = 1[W] × [h] | 気象庁の観測データは [MJ/m2] 電力分野では [kWh/m2] で扱う 数値予報データは日射量強度 [W/m2]
鉛直P速度 | [Pa/s] [hPa/h] | 1[Pa/s] = 36[hPa/h] | 数値予報データは [Pa/s] FAX天気図では [hPa/h]
※ 相対湿度はパーセント[%]で表される
※ 雲量はパーセント[%]で表す場合や、10段階の数字(オクタス)、12段階の数字で表す場合がある

## Slide 11
『気象観測の基礎知識』
〜気象観測データの種類と特徴について〜

## Slide 12: 気象・地震・火山・海洋の観測

## Slide 13: 主な気象観測の種類と観測カバーする高度
水平分解能 ( km )
1 日
1 時間
1 分
10
20
ゾンデ
気象衛星
ウィンドプロファイラ
AMeDAS
地上気象観測
気象レーダー
LIDEN
時間分解能
高度 （km）
1km
10 km
100 km
1000 km

## Slide 14: 主な気象観測の観測項目

## Slide 15: 地域気象観測システム（アメダス）
合計約1300ヶ所
【追加】相対湿度 （2021年3月〜）
【観測終了】 （2021年3月〜）

## Slide 16: 地上気象観測
【観測終了】 （2021年3月〜）

## Slide 17: 主な観測要素データの観測仕様
種 類 | 特 徴
降 水 量 | 降った雨や雪の量を0.5mm単位で表します。 雪やあられなどは、溶かして水にしてから観測します。
風 速 | 風の速さを0.1m/s単位で表します。 一般に、○時○分の風速は、0.25秒ごとのサンプリングデータをもとに、○時○分の前10分間の平均風速を表します。 最大瞬間風速は、0.25秒サンプリングの3秒平均値の最大値を表します。 最大風速は、正1分毎の前10分間の平均風速の最大値を表します。
風 向 | 風の吹いてくる方向を16方向で表します。 （例えば、北東の風とは、北東から吹いてくる風を言います。） 一般に、○時○分の風向は、0.25秒ごとのサンプリングデータをもとに算出する、○時○分の前10分間の平均風向を表します。
気 温 | 空気の温度を0.1℃（摂氏）単位で表します。
日照時間 | 太陽が照らした時間を0.1時間（6分）単位で表します。
積雪の深さ | 積っている雪の地面からの高さを1cm単位で表します。
気 圧 | 大気の圧力（単位面積上でその上の空気柱の総重量）を0.1hPa単位で表します。 ※気象官署、特別地域気象観測所のみです。
相対湿度 | 水蒸気量とそのときの気温における飽和水蒸気量との比を1％単位で表します。 ※気象官署、特別地域気象観測所のみです。
2021年3月より変更

## Slide 18: 観測要素まとめ
自動観測種目
気圧、気温、湿度（露点温度）、風向風速、 降水量、積雪の深さ、降雪の深さ、全天日射量、日照時間、視程、大気現象の観測、天気 （下線：特別地域気象観測所では自動で実施）
赤字：地域気象観測（アメダス）で行っている種目
緑字：2021年3月より地域気象観測（アメダス）観測要素として追加
目視観測種目
視程、雲の観測（雲量、雲形、雲の向き）、 大気現象の観測（霧、雷、ひょう…）、天気
2021年3月観測終了
データ配信は継続

## Slide 19: 気象衛星雲画像の主な３種
可視画像
夜間NG
赤外画像
終日OK
水蒸気画像
終日OK
雲や地表面によって反射された太陽光を観測
雲･地表面･大気から放射される赤外線を観測
大気中にある水蒸気と雲からの赤外放射を観測

## Slide 20: 気象衛星による電磁波の観測で分かること

## Slide 21: 気象衛星の観測バンド（チャンネル）

## Slide 22: 気象レーダーによる雨雲の観測
20基のレーダーで全国の雨雲の状況を監視

## Slide 23: 気象レーダー観測を利用したプロダクトの例
高解像度降水ナウキャスト
気象レーダーによる5分毎の降水強度分布と、降水ナウキャストによる250m分解能の5分毎30分先までの降水強度分布予測を連続的に表示（35分～60分先は1km分解能）。
竜巻発生確度ナウキャスト
雷ナウキャスト

## Slide 24: ウィンドプロファイラによる上空の風の観測
ウィンドプロファイラ ： ドップラー効果を用いて上空の風を計測できるレーダーの一種
尾鷲観測局
帯広観測局

## Slide 25: ウィンドプロファイラの観測原理
▲ 平成27年台風第11号通過時

## Slide 26: 高層気象観測
高層気象観測とは
観測地点上空における気圧・気温・湿度・風向風速を観測
数値予報モデルの初期値や気候変動監視、航空機の運航管理などに利用
気象庁ウェブサイト「過去の気象データ検索（高層）」でデータ公開
気圧(hPa) | ジオポテンシャル高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 風速(m/s) | 風向(°)
1000 | 125 | 19.1 | 81 | 3 | 52
925 | 791 | 15.1 | 71 | 2 | 134
900 | 1023 | 13.6 | 64 | 2 | 136
850 | 1497 | 10.3 | 64 | 4 | 147
800 | 2003 | 10.8 | 9 | 6 | 128
700 | 3108 | 7.2 | 35 | 3 | 188
600 | 4358 | -0.3 | 14 | 8 | 166
500 | 5791 | -11.0 | 67 | 11 | 247
400 | 7503 | -17.8 | 87 | 12 | 275
350 | 8483 | -24.1 | 85 | 19 | 258
300 | 9589 | -32.9 | 76 | 20 | 253
【館野 2015年9月24日9時】指定気圧面の観測データ
エマグラム（高層観測データのグラフ）
※ ①気温 ②露点温度 ③相対湿度

## Slide 27: GPSゾンデによる高層気象観測
26
世界で同時に観測を実施
高度約30kmまで連続的に観測
直接上空の大気を観測する唯一の方法

## Slide 28
『数値予報の基礎知識』
〜気象予報データの種類と特徴について〜

## Slide 29: 数値予報とは
アメダス
沖縄にある台風を再現！
九州へ接近する予測！
様々な観測データ
スーパーコンピュータ
（雨量の例）
数値予報とは、地球大気の数値シミュレーション
  地球大気を細かい格子に分割し、ある時刻の気圧・気温・湿度・風などの値について、物理法則に基づいて、その値の時間変化を計算
膨大な計算を決められた時間内に行う必要があるため、スーパーコンピュータを用いている
気象レーダー
気象衛星
初期値作成
世界中から集めた観測データをもとに、現在の大気状態を再現
未来の予測計算
物理法則に則り、未来の大気状態をシミュレーション

## Slide 30: 数値予報データの活用例
○ 多様な気象要素をきめ細かく計算
○ データは広く社会に提供され、様々な場面で利用されている
数値予報の計算結果（例）
降水量
風
気温
湿度
降水確率
発雷確率
天気
（例）メディアでの利用
様々な社会経済
活動における利用
NHKニュースより
提供
予報業務で活用
※ データの詳細は気象庁情報カタログで確認できます
配信

## Slide 31: 数値予報の種類
全球モデル（GSM）
132時間/264時間先までを1日4回実行
水平分解能 約20km
メソモデル（MSM）
39時間/51時間先までを1日8回実行
水平分解能 ５km
局地モデル（LFM）
10時間先までを1日24回実行
水平分解能 ２km
気象に国境は無いため、日本の気象を予測するためには全世界の気象を予測することが必要
天気予報の発表作業に間に合うよう、限られた時間で計算を行うことが必要
→ スーパーコンピュータにより、複数の数値予報の処理を実施

## Slide 32: 数値予報の種類
数値予報の種類ごとに、ターゲットとする大気現象とスケールが異なります

## Slide 33: 数値予報の種類
メソモデル（MSM）
水平分解能 5km
局地モデル（LFM）
水平分解能 2km
全球モデル（GSM）
水平分解能 20km

## Slide 34: アンサンブル予報：予測の信頼度を把握するために
現在の大気状態を再現した「初期値」にも誤差が含まれている。
最初の誤差がわずかでも、予報時間が長くなると大きくなる。
初期値がわずかにずれると、予測結果がどれだけばらつくかを見ることで、予測の信頼度を把握できる
わずかに異なる初期値を用いて、複数の予測計算を行うことをアンサンブル予報という
ばらつき小→予測信頼度 高
ばらつき大→予測信頼度 低
初期値に含まれる
誤差
誤
差
幅
が
大
き
く
な
る

## Slide 35: アンサンブル予報：どのように使われているか？
週間予報における予報の信頼度
警報級の可能性
警報級の現象が５日先までに予想されているとき、
早期注意情報（警報級の可能性）
を [高]・[中] の2段階で発表

## Slide 36: 降水確率予報
注意点
雨の降る範囲の広さや、雨の降る時間の長さ、雨の強さや量を表すものではない
予報区内の降水確率の平均値であり、地域によって確率が異なる場合がる
確率予報とは？
ある気象現象の発生を確率で予報したもので、代表的な確率予報に降水確率予報がある
予報区内で一定の時間内に降水量にして１mm以上の雨または雪の降る確率（％）の平均値で、 0・10・20・…・100％で表現する（この間は四捨五入する）
降水確率30％とは、30％という予報が100回発表されたとき、その内のおよそ30回は１mm以上 の降水があるという意味
その他の確率予報
発雷確率など現象の発生そのものの予測が難しい現象の予報
季節予報などリードタイムが長く不確実性が大きくなりやすい予報
気象庁ウェブサイトの天気予報

## Slide 37: ガイダンス
ガイダンスとは？
数値予報の出力結果を統計的に補正したり、天気予報に翻訳する手法
数値予報
天気予報・防災情報の
作成に必要な情報
未来の大気状態に対応する
様々な数値の羅列
晴・曇り・雨
最高気温27℃
発雷確率30%...
ニューラルネット、
カルマンフィルタ、
ロジスティック回帰等の
統計手法

## Slide 38: ガイダンス
実際の地形（Ａ）では
急斜面で地形性の降水が多い
モデルの地形（Ａ‘）では
なだらかで地形性の降水が少ない
実際の地形（Ｂ）では
標高低く、気温が高い
モデルの地形（Ｂ‘）では
標高高く、気温が低い
風
A
B
モデルの地形
実際の地形
GSM
実際
B‘
A‘
一貫性のある誤差はガイダンスで修正！

## Slide 39: ガイダンス
数値予報の粗いモデル地形に伴う誤差の補正
2012/01/04 12UTC(FT=24)
数値予報（GSM）
GSMガイダンス
実況
GSMの標高
モデルの中では
海扱い！

## Slide 40: ガイダンス
ランダムな誤差はガイダンスで修正できない
前線の
予想
北風・低温
南風・高温
予想：南風で高温
実況：北風で低温
実際の
前線

## Slide 41: 精度評価指標
気象分野で使われる精度評価指標（連続値）
平均誤差 Mean Error
 | データ数
 | 予測値
 | 真値
 | データ数
 | 予測値
 | 真値
予測値の平均的な偏りを示す指標
系統誤差またはバイアスを示すために使われる
MEが0に近いほど予測値の平均的な偏りが小さいことを示す
平方根平均二乗誤差 Root Mean Square Error
予測誤差の大きさを示す指標
RMSEが小さいほど予測値の精度が良いを示す

## Slide 42: 精度評価指標
気象分野で使われる精度評価指標（カテゴリー）
現象のあり・なしの予報を評価する指標
実況と予報の 分割表 |  | 予報 | 
 |  | あり | なし
実況 | あり | A | B
 | なし | C | D
指標 | 説明 | 式
適中率 | 予報が適中した確率を示す指標 0〜1の値をとり、1に近いほど精度が良い | 
空振り率 | 予報ありのうち、実況なし（空振り）だった割合 0〜1の値をとり、0に近いほど空振りが少ない | 
見逃し率 | 実況ありのうち、予報なし（見逃し）だった割合 0〜1の値をとり、0に近いほど見逃しが少ない | 
捕捉率 | 実況ありのうち、予報ありだった（捕捉できた）割合 0〜1の値をとり、1に近いほど精度が良い | 
バイアススコア | 実況ありの頻度に対する、予報ありの頻度の比 1に近いほど、実況・予報の現象ありのバランスが良い | 
スレットスコア | 発生頻度の少ない現象の予報の適中率を表す指標 0〜1の値をとり、1に近いほど精度が良い | 
指標 | 説明 | 式
適中率 | 予報が適中した確率を示す指標 0〜1の値をとり、1に近いほど精度が良い | 
空振り率 | 予報ありのうち、実況なし（空振り）だった割合 0〜1の値をとり、0に近いほど空振りが少ない | 
見逃し率 | 実況ありのうち、予報なし（見逃し）だった割合 0〜1の値をとり、0に近いほど見逃しが少ない | 
捕捉率 | 実況ありのうち、予報ありだった（捕捉できた）割合 0〜1の値をとり、1に近いほど精度が良い | 
バイアススコア | 実況ありの頻度に対する、予報ありの頻度の比 1に近いほど、実況・予報の現象ありのバランスが良い | 
スレットスコア | 発生頻度の少ない現象の予報の適中率を表す指標 0〜1の値をとり、1に近いほど精度が良い | 

## Slide 43
『気象予報の不確実性を理解する』
〜予報の限界を知り適切に扱うために〜

## Slide 44: 気象予報の不確実性と限界
全ての格子点で観測データが得られるわけではない
初期値には誤差が含まれており、その誤差は繰り返し計算の過程で大きくなる
大枠の方程式系はわかっているが、未知の箇所もある
格子間隔よりも小さい空間スケールの現象を定式化する必要がある
気象予報はなぜ不確実性を持つのか？
初期値の
不確実性
予測モデルの
不確実性

## Slide 45: 気象予報の不確実性と限界
ある地点の気温予測を少しだけ異なる初期値2つでシミュレーションした結果
初期誤差の時間発展は、予報ごとに異なる
このばらつき具合を、定量的に見積もる手法がアンサンブル予報
気温(度)
予測期間を通して差が小さい
あるとき急に差が大きくなる
予測期間前半の方が
後半より差が大きい
予測時間(日)
初期値1(黒) vs 初期値2(緑)
予測時間(日)
予測時間(日)

## Slide 46: 気象予報の不確実性と限界
気象庁1か月予報（東日本上空1500m気温）
2009年12月3日初期値
2009年12月10日初期値
赤は実況
黒は多数予報の平均
青・緑は個々の予報
気象予報は先へ行くほど不確実性（予測誤差）が大きくなる