## Slide 1
気象データアナリスト育成講座
【気象データの知識編】

## Slide 2
『選 “気象データ” 眼を鍛える』
〜目的に対して最適な気象データの選び方〜

## Slide 3: 代表的な気象データの種類を知る
多種多様にある気象データの中から、目的に対して最適なものを選び取る“選データ眼”を鍛えるため、まずは気象庁の代表的な気象データの種類（下図）を知りましょう。
気象庁によるプロダクトの他に、民間気象事業者等が独自に提供しているものもあります。

## Slide 4: 気象庁から配信されている気象データラインナップから必要なデータを探す
◀︎ 気象庁HP_気象情報カタログ
目的に沿う気象データの探し方①
気象情報カタログページで検索する
WXBC_YouTube解説

## Slide 5: 気象庁から配信されている気象データラインナップから必要なデータを探す
◀︎ 気象庁HP_配信資料に関する仕様
目的に沿う気象データの探し方②
配信資料に関する仕様ページの
“中分類 概要” 欄の説明から目的に合致するものを探す

## Slide 6: 目的に応じて最適な気象データを選び取る
豊洲市場の屋根にはメガソーラー（太陽光発電設備）があり、発電した電気はターレーという電動運搬車へ充電する電源として活用されています。
ケーススタディ：豊洲市場屋根の太陽光発電
これについていくつか架空のMISSIONを設定して、それに対しどの気象データを選択してどう活用するか、あれこれ考えてみましょう。
【引用】東京都中央卸売市場

## Slide 7: 任意地点における事実としての気象条件の調査
【架空MISSION１】
豊洲市場での年間の平均日射量[Wh]はどのくらい？

## Slide 8: 任意地点における事実としての気象条件の調査
【架空MISSION１】
豊洲市場での年間の平均日射量[Wh]はどのくらい？
チョイス①：最寄り観測点の日射量観測値を使う
    文脈から、豊洲市場ジャストポイントにおける、事実としての日射量の状況を求められていますが、当然ながら任意地点での気象観測データは、独自で観測器を設置して観測する以外に通常は得られないため、豊洲市場から最寄りの観測点の日射量観測値で代用するしかありません。
    豊洲市場の最寄り観測点は『江戸川臨海』と『東京』がありますが、日射量は気象官署でしか観測していないため、東京（気象庁）の日射量観測値を用います。
    “平均日射量”を求められているので、平年値を活用するのが良いでしょう。
    気象庁HP > 各種データ・資料 > 過去の気象データ検索 で地点『東京』を選択し、『平年値（年･月ごとの値）』から全天日射量の年平均をピックアップします。
    !!注意!! 気象庁HPの全天日射量観測値の単位は[MJ/㎡]なので単位変換が必要

## Slide 9: 任意地点における事実としての気象条件の調査
【架空MISSION１】
豊洲市場での年間の平均日射量[Wh]はどのくらい？
チョイス②：気象衛星データを使う
任意地点のデータに拘るなら、面的に観測している気象衛星データを使う手があります。
ただし、気象衛星データを日射量データに変換する必要があります。
気象衛星データから日射量に変換したデータは民間サービスより提供されています。

## Slide 10: 任意地点における事実としての気象条件の調査
【架空MISSION１】
豊洲市場での年間の平均日射量[Wh]はどのくらい？
チョイスの正解はひとつではありません！
気象庁データに限らず、研究機関や民間サービスを広く検索して、目的に適うデータを入手しましょう。

## Slide 11: 気象データをインプットとする予測モデルの開発
【架空MISSION２】
何台のターレーに充電できるか前日夜までに把握したいから、翌日の毎時発電量予測値[Wh]を、毎日17時に出す仕組みを開発して欲しい

## Slide 12: 気象データをインプットとする予測モデルの開発
【架空MISSION２】
何台のターレーに充電できるか前日夜までに把握したいから、翌日の毎時発電量予測値[Wh]を、毎日17時に出す仕組みを開発して欲しい
チョイス①：持続予報アプローチ
例えば、
    過去〇日間の発電量実績値を実績値を平均したものを予測値とする
    予測対象日に対する天気予報と平均したものを予測値とする
    前年同月の発電量同じ天気だった日を直近過去から複数ピックアップし、それらの日の発電量実績値を平均したものを予測値とする…etc.
上記のように、過去の実績値を参照しながら予測する手法（気象予測技術を活用しない予測手法）を持続予報といいます。

## Slide 13: 気象データをインプットとする予測モデルの開発
【架空MISSION２】
何台のターレーに充電できるか前日夜までに把握したいから、翌日の毎時発電量予測値[Wh]を、毎日17時に出す仕組みを開発して欲しい
気象データアナリストのチョイスとしてはイマイチ…
チョイス①：持続予報アプローチ
例えば、
    過去〇日間の発電量実績値を実績値を平均したものを予測値とする
    予測対象日に対する天気予報と平均したものを予測値とする
    前年同月の発電量同じ天気だった日を直近過去から複数ピックアップし、それらの日の発電量実績値を平均したものを予測値とする…etc.
上記のように、過去の実績値を参照しながら予測する手法（気象予測技術を活用しない予測手法）を持続予報といいます。

## Slide 14: 気象データをインプットとする予測モデルの開発
【架空MISSION２】
何台のターレーに充電できるか前日夜までに把握したいから、翌日の毎時発電量予測値[Wh]を、毎日17時に出す仕組みを開発して欲しい
チョイス②：数値予報を使う
予測モデル開発といえば、数値予報データの活用を真っ先に思い浮かべましょう。
数値予報データは、気象業務支援センターをはじめ、（独自開発の数値予報データ含め）民間気象事業者等からも配信されています。
以下の事項をポイントに、太陽光発電量予測モデルへインプットする気象予測データとして最適な数値予報データを検討します。
“毎日17時に” “翌日を対象とする予測” の提供が求められている
  数値予報データの配信スケジュールと発電量予測値の締切時刻との兼合いを精査しつつ、予測精度への考慮から出来るだけ最新の数値予報モデルを選択
予測ターゲットは “豊洲市場メガソーラーの発電量”
  予測ターゲットの空間スケールは1[km]程度であることを考慮し、より解像度の高い数値予報モデルを選択
では実際に、当MISSIONを実現するための最適な数値予報モデルを選定していきましょう。

## Slide 15: 予測対象に最適なインプット数値予報データは？
予測実施日（＝D日）の17時の時点で、その翌日（＝(D+1)日）の太陽光発電予測をするためのインプットデータとして、数値予報の日射量予測データを活用するのが良いでしょう。
では、予測対象期間をカバーする最新の数値予報として、どれが選択できますか？？

## Slide 16: 予測対象に最適なインプット数値予報データは？
予測実施日（＝D日）の17時の時点で、その翌日（＝(D+1)日）の太陽光発電予測をするためのインプットデータとして、数値予報の日射量予測データを活用するのが良いでしょう。
では、予測対象期間をカバーする最新の数値予報として、どれが選択できますか？？
D日 GSM00UTC D日 MSM03UTC D日 MSM06UTC

## Slide 17: より最適な数値予報モデルは？
D日のGSM00UTCは活用できますが、予測対象の空間スケールに対して解像度が粗過ぎるため、GSMよりもMSMを活用するほうがベターでしょう。
MSMは03UTCを活用できますが、06UTCも同様に選択できるでしょうか？？

## Slide 18: より最適な数値予報モデルは？
D日のGSM00UTCは活用できますが、予測対象の空間スケールに対して解像度が粗過ぎるため、GSMよりもMSMを活用するほうがベターでしょう。
MSMは03UTCを活用できますが、06UTCも同様に選択できるでしょうか？？
MSMは初期時刻から概ね2.5時間後に配信されるので、17時に間に合わず、06UTCは選択不可。

## Slide 19: ターゲットFTは？
予測対象期間（翌日）を全てカバーすることができる数値予報モデルの中で、より最新で、より高い解像度で、予測締切17時までに提供可能なものは、MSM03UTCです。
では、MSM03UTCがカバーする予測期間のうち、翌日を対象とするのは FT = ○〜○？？

## Slide 20: ターゲットFTは？
予測対象期間（翌日）を全てカバーすることができる数値予報モデルの中で、より最新で、より高い解像度で、予測締切17時までに提供可能なものは、MSM03UTCです。
では、MSM03UTCがカバーする予測期間のうち、翌日を対象とするのは FT = ○〜○？？
予測スタートFT：24JST - 03UTC(=12JST) = 12 ｜ 予測エンドFT：12 + 24h = 36 → FT = 12〜36

## Slide 21: 瞬間値データの気象要素と前１時間値データの気象要素
気象業務支援センターより配信されている数値予報MSM_GPVの気象要素ラインナップは下表の通りです。
この中で、日射量データは前予報時刻からの平均値として表現されます。単位は[W/㎡]です。
▼【引用】配信資料に関する技術情報 第500号
各種気圧／気圧高度／風／気温／相対湿度／雲量／上昇流
予報対象時刻0分0秒ちょうどの瞬間に予想される値
時間降水量
前予報時刻（1FT前）から対象予報時刻までの１時間の間に予想される降水量の積算値
日射量
前予報時刻（1FT前）から対象予報時刻までの１時間の間に予想される日射量の平均値
瞬間値データの気象要素
前１時間値データの気象要素

## Slide 22: 前１時間値の捌き方
毎時発電量予測値[Wh]を出すために “日射量データは前予報時刻からの平均値[W]” を正しく解釈して、単位を揃えていきましょう。
※簡便のため[W/㎡]→[W]とします
例えば、D日MSM03UTCのFT=22、つまり
(D+1)日10:00JSTの日射量予測値が500[W]である場合、
前予報時刻9:00JSTからの1時間平均値が500[W]という予測であることが示されています。
晴天の場合、日射量は日の出から正午にかけてカーブを描きながら増加していきます（左図黒太線）。
このカーブを1時間毎のGPVデータでは表現できないため、代わりに、前1時間の平均値[W]が収載されています。
また、この値そのものを1時間積算値[Wh]の予測値として解釈しても活用に支障ありません（下図）。
!! 注意 !!
前１時間値（日射量･降水量）の予測値のタイムスタンプは予測期間の終時に打たれることになります
10:00JST
(1:00UTC)
の日射量予測値GPVが500[W]の場合

## Slide 23: 前１時間値であることを考慮して、必要な日射量予測データのターゲットFTは？
時間軸について整理
MSM03UTCがカバーする予測期間のうち、翌日を対象とするのは FT = 12〜36
MSM_GPVの日射量データは、前予報時刻（1FT前）から対象予報時刻までの１時間の間に予想される日射量の平均値
日射量や降水量の予測値タイムスタンプは、予測期間の終時に打たれる
(D+1)日0JST（FT=12）に紐付いてる予測値は、D日23JST〜(D+1)日0JSTまでの１時間の間に予想される日射量の平均値だから、不要。
つまり、必要な日射量予測データのターゲットFTは、FT = 13〜36
!!注意!!
前１時間値のデータ（降水量･日射量）は、数値予報モデル毎に仕様が異なります。
数値予報だけでなく気象庁から配信される気象データについて仕様をよく確認して活用しましょう。
詳しくは、配信資料に関する仕様を参照してください。

## Slide 24: 気象業務法で制限される事項
【架空MISSION３】
見学コースにデジタルサイネージを設置して、独自に予測した太陽光発電量と気温の予測値を見える化して、来場した観光客に見せたい

## Slide 25: 気象業務法で制限される事項
【架空MISSION３】
見学コースにデジタルサイネージを設置して、独自に予測した太陽光発電量と気温の予測値を見える化して、来場した観光客に見せたい
気象データアナリスト的回答
ということで、
太陽光発電量の予報は気象予報の範囲に含まれないので、独自の予測値を観光客に見せることができますが、
独自の気温予測値を観光客に見せたい場合は、予報業務許可を受ける必要があります。
この場合の落とし所としては、
気象庁の気温予測値を導入
  気象業務支援センターと契約し、予報データをオンライン受信
民間気象会社が予報する気温予測値を導入
  民間の予報業務許可事業者と契約し、予報データを受ける

## Slide 26: 気象業務法で制限される事項
【架空MISSION３】
見学コースにデジタルサイネージを設置して、独自に予測した太陽光発電量と気温の予測値を見える化して、来場した観光客に見せたい
!! 注意 !!
独自に設置した観測器による観測データを一般に公開する際も、気象業務法の制限があります。
気象に係るデータを一般に公開する際には、気象庁情報基盤部情報利用推進課に相談してみましょう。

## Slide 27: 【まとめ】事実としての気象条件（観測値･実況値）データの選定
観測値や実況値（=事実としての気象条件）は、点で存在するデータです。
気象庁HPから入手できる観測値の他に、空港での気象観測データであるMETARや、自治体やダム･河川管理事務所が独自に設置している雨量観測値データも公開されています。
チョイス①：最寄り観測点データを採用
地域気象観測システム（アメダス）観測からデータ入手
METAR（定時飛行場実況気象通報式）からデータ入手
▼ 気象庁HP_過去の気象データ・ダウンロード
合計約1,300ヵ所
気象庁HPより
データDL可能
空港で30分毎に観測された気温･露点温度･風向風速等のデータを国内外のサイトから入手可能
▲【引用】https://www.ogimet.com/metars.phtml.en

## Slide 28: 【まとめ】気象庁の過去観測データ（アメダスなど）に付加されるQC情報
気象庁では、観測値の品質を維持するため品質管理（QC： Quality Control）を行っています。
観測機器や通信機器などのトラブルや定期点検のため、稀にデータに欠損等が含まれる場合があるため、
データを利用するにあたり注意が必要なことがあるかどうかを示す『品質情報』『均質番号』『現象なし情報』の3種類の情報を観測データに付加しています。
『品質情報』：利用上注意が必要かどうかを示す情報
『均質番号』：観測場所の移転や観測方法の変更等によりデータの品質に変化が生じたことを示す情報
データの品質に変化があったタイミングで異なる番号が採番されます
値そのものには意味を持ちませんが、異なった均質番号を持つデータ同士を単純に比較することはできません
『現象なし情報（気象官署において現象そのものの有無を観測している気象要素のみ）』
品質情報の値 | 記号 | 意味
8 | 値 | 統計のもととなるデータに欠損がない（正常値）
5 | 値) | 統計を行う対象資料が許容範囲で欠けている（準正常値） ※必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが全体数の80％が基準
4 | 値] | 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている（資料不足値）
2 | # | 値がかなり疑わしい（時別値のみが対象）（疑問値）
1 | /// | 統計値がない（欠測）
0 | 空 | 観測・統計項目ではない
現象なし情報の値 | 記号 | 意味
1 | -- | 現象なし
0 | 値 | 現象あり

## Slide 29: 【まとめ】事実としての気象条件（観測値･実況値）データの選定
参照できる観測点が対象地点の最寄りにない場合、気象衛星データ等の面的なデータから任意地点のものを抽出する方法もあります。
様々な考え方･アプローチで、目的に適うデータを選定しましょう。
チョイス②：気象レーダーを活用
面的に観測といえば、気象衛星観測の他に、気象レーダー観測から降水強度データ等を得ることができます。

## Slide 30: 【まとめ】事実としての気象条件（観測値･実況値）データの選定
参照できる観測点が対象地点の最寄りにない場合、気象衛星データ等の面的なデータから任意地点のものを抽出する方法もあります。
様々な考え方･アプローチで、目的に適うデータを選定しましょう。
チョイス③：実況推定値データを活用
推計気象分布から天気と気温の推計データを入手
アメダスや気象衛星の観測データ等をもとに気温と天気の分布を算出した、気象実況推計データを得ることができます。
数値予報のFT=0データを実況推定値として活用
観測値を取り込んで生成された数値予報モデルの初期値（解析値）を実況推定値とみなし、活用する手もあります。
例えば、LFMのFT=0を横断的に集めて繋げれば、任意地点における1時間毎の実況推定値を得ることができます。
実況推定値として活用

## Slide 31: 【まとめ】予報データも多種多様
予報データは、数値予報データだけでなく、多様な目的に応じて活用されることを想定した、たくさんの種類の予報データが存在します。
ガイダンス ／ アンサンブル予報 ／ 天気予報 ／ ナウキャスト ／ 週間予報 ／季節予報（3ヶ月予報など）／ 台風予報 ／ 注意報･警報 ／ 航空予報 ／ 海上予報 ／ 紫外線予報 ／ ...etc.
目的に適うデータを探すには、気象データがそれぞれに持つキーワードを知り、それが、目的のポイントと結びつくかどうかで判断するのが良いでしょう。
普段見聞きするような一般的な天気予報（気温･降水確率etc.）
  天気予報データ、週間予報データ、ガイダンスデータ
e.g. 報道される天気予報による人の購買行動を分析したい
気象が影響する事象を予測するAIを開発したい
  数値予報データ
e.g. 太陽光発電量予測モデル開発、コインランドリー稼働回数予測モデル開発
予報の不確実性に依拠するリスクを低減したい
  アンサンブル予報データ
e.g. 予報が大外しすることによる仕出し弁当の大量ロス発生確率を最小限にしたい
今後の長期的な見通しについて、気象の傾向も踏まえて検討したい
  季節予報データ
e.g. エアコン等の季節商品の生産計画

## Slide 32: 【まとめ】予報データも多種多様
予報データは、数値予報データだけでなく、多様な目的に応じて活用されることを想定した、たくさんの種類の予報データが存在します。
ガイダンス ／ アンサンブル予報 ／ 天気予報 ／ ナウキャスト ／ 週間予報 ／季節予報（3ヶ月予報など）／ 台風予報 ／ 注意報･警報 ／ 航空予報 ／ 海上予報 ／ 紫外線予報 ／ ...etc.
目的に適うデータを探すには、気象データがそれぞれに持つキーワードを知り、それが、目的のポイントと結びつくかどうかで判断するのが良いでしょう。
普段見聞きするような一般的な天気予報（気温･降水確率etc.）
  天気予報データ、週間予報データ、ガイダンスデータ
e.g. 報道される天気予報による人の購買行動を分析したい
気象が影響する事象を予測するAIを開発したい
  数値予報データ
e.g. 太陽光発電量予測モデル開発、コインランドリー稼働回数予測モデル開発
予報の不確実性に依拠するリスクを低減したい
  アンサンブル予報データ
e.g. 予報が大外しすることによる仕出し弁当の大量ロス発生確率を最小限にしたい
今後の長期的な見通しについて、気象の傾向も踏まえて検討したい
  季節予報データ
e.g. エアコン等の季節商品の生産計画
配信資料に関する技術情報 で
気象データの最新の仕様を確認･ウォッチしましょう

## Slide 33: 【まとめ】気象データが持つタイムゾーンに注意
気象データは、値が必ず時刻に紐付いています。気象データによって、時刻情報が世界標準時(UTC)であったり、日本時間(JST)であったりするので、データを扱う際には注意しましょう。
▼ 気象庁HP_各種データ･資料 > 過去の気象データ検索
▲ 【引用】https://www.ogimet.com/metars.phtml.en
▼ 【引用】配信資料に関する技術情報 第 500 号
JST
UTC
UTC
羽田空港MEATR
日本時間は世界標準時より９時間早いことを覚えておきましょう！
メソ数値予報モデルＧＰＶ

## Slide 34: 【まとめ】気象業務法で制限を受けるサービス／受けないサービス
気象データアナリストが関わることが推定される業務範囲は、気象業務法で制限を受ける業務とオーバーラップする可能性があります。
予報業務許可を受ける必要があるサービス／無いサービスを確認しておきましょう。

## Slide 35: 【まとめ】気象業務法で制限を受けるサービス／受けないサービス
気象データアナリストが関わることが推定される業務範囲は、気象業務法で制限を受ける業務とオーバーラップする可能性があります。
予報業務許可を受ける必要があるサービス／無いサービスを確認しておきましょう。
!! 注意 !!
災害時あるいは災害が発生する恐れがある時に、防災対応に混乱が生じないように、
気象庁以外のもの（予報業務許可事業者でも）が警報を発表することは禁じられています。

## Slide 36
『GPVデータを使いこなす』
〜Pythonモジュール『wxbcgrib』で実践〜

## Slide 37: GPV気象データとは？
面的・立体的な広がりを持つ気象データ
数値予報等のメッシュ状（3次元）の予測データ
推計気象分布等のメッシュ状の観測・解析データ
ある地点・地域についての気象データ
地上・地域気象観測、高層気象観測、 天気予報、注意報・警報など観測・予測データ
地上・地域気象観測
天気予報
数値予報
推計気象分布
格子点値とは、その格子点を中心とした格子間隔程度の領域の代表値を表す
規則正しい格子点（メッシュ）上の値を作成（計算）
→格子点データ（格子点値）
GPV（Grid Point Value)
ある地点（緯度経度）の値を取得する方法
  最寄りの格子点値を取る
  周辺４格子点値を内挿する
GPV

## Slide 38: GPV気象データのファイル形式
面的・立体的な広がりを持つ気象データ
気象衛星・気象レーダー等のメッシュ状観測データ
数値予報等のメッシュ状（3次元）予測データ
数値予報
気象衛星
バイナリファイル
専用のソフトウェアやプログラムで読み込むためのファイル形式
メモ帳などテキストエディタで開いても文字化け…
GRIB2をwgrib2ソフトウェアでNetCDFへ変換し、Pythonで読み込んで処理
wgrib2
  GRIB2データを処理するソフトウェア
  GRIB2からNetCDFへ変換できる
netCDF4
  NetCDFを読み込めるPythonモジュール
GPV
ファイル形式
GPVの値だけでなく、その気象要素名や単位などの説明情報が付加されたファイル形式
GRIB2
  GSM・MSM・LFM・推計気象分布など、多くのGPVデータはGRIB2形式
NetCDF
  気象衛星観測データなど
  GRIB2ほどの圧縮性はない
どんなファイル形式がある？
どのソフトウェアで処理できる？
※ NOAA/CPCが開発・公開
※ GRIB2を読み込むpygribモジュールもあるが、一部の気象庁
データに対応していないため、ここでは扱わない
※ WMOが定める形式
※ Unidataが開発

## Slide 39: Pythonモジュール『wxbcgrib』
GRIB2データを取り扱う際の定型的な処理をまとめたPythonモジュール
気象ビジネス推進コンソーシアムの有志で作成したプログラム
wxbcgribについて
主な機能
GRIB2ファイルからのデータ読み込み （NetCDFファイルを経由）
グリッドの切り直し
任意の時刻における気象分布の取り出し（可視化）
任意の緯度経度における気象時系列の取り出し
扱える 気象庁 データ
数値予報モデルGSM・MSM・LFM・MEPS（メソアンサンブル数値予報モデル）
推計気象分布
毎時大気解析
etc...
wxbcgribについてもっと学びたい方はこちらをご参照下さい
メッシュ気象データ分析チャレンジ！（2020）
WXBC会員向けコンテンツです
まだ会員でない方はぜひこの機に入会をご検討下さい

## Slide 40: Pythonモジュール『wxbcgrib』
wxbcgrib.py をテキストエディタか Jupyter Notebookで開いて編集します
① Basemapをインストールしていない場合はコメントアウトします
② 表記のエラーが出る場合は設定をします
③ お使いのOS、およびwgrib2のインストール先に応じて設定します
①
②
③
wxbcgribには初期設定が必要です
可視化機能を使う場合に必要です

## Slide 41: 気象要素の単位について
気象データでは、データの種類によって各気象要素の単位が異なることが少なくありません。
気象データを扱う際には、どんな単位が使われているのか、常に意識する必要があります。
気象要素 | 単位 | 単位変換 | 説明
風 | メートル毎秒 [m/s] ノット [kt] | 1[kt] = 0.514[m/s] | 多くのデータは [m/s] 航空観測データは [kt]
気温 | ケルビン[K] 摂氏[C] | 0[C] = 273.15[K] | 一般に観測データは [C] 数値予報データは [K]
気圧 | パスカル [Pa] ヘクトパスカル [hPa] ミリバール [mb] | 1[hPa] = 100[Pa] 1[hPa] = 1[mb] | 一般に観測データは [hPa] 数値予報データは [Pa]
降水量 | ミリ [mm] [kg/m2] | 1[mm] = 1[kg/m2] | 観測データは [mm] 数値予報データは [kg/m2]
高度 | メートル [m] [gpm] | 1[m] = 1[gpm] | ジオポテンシャル高度の単位は [gpm] だが [m] とみなして良い
日射量 | メガジュール [MJ/m2] キロワット時 [kWh/m2] ワット [W/m2] | 1[MJ] = 1 / 3.6 [kWh] 1[Wh] = 1[W] × [h] | 気象庁の観測データは [MJ/m2] 電力分野では [kWh/m2] で扱う 数値予報データは日射量の平均値 [W/m2]

## Slide 42: 気象要素の単位について
ある気象要素から別の気象要素を計算する際にも、使用する単位が異なることがあります。
例えば…
● 飽和水蒸気量を計算する式（e.g. Tetensの式）
● 大気の状態方程式
気圧P [Pa]
気温T [K]
水蒸気圧es [hPa]
気温T [C]
気象要素の単位で注意するポイント
データソースによって単位が異なる
計算式によって単位が異なる

## Slide 43: 気象要素の変換計算をする
気象データには自分が欲しい気象要素が含まれているとは限りません。
別の気象要素から、自分が欲しい気象要素へ変換して利用することも多いです。
課題 | 対応策
数値予報データに風向・風速が含まれていない | 風のUV成分（東西風・南北風）から風向・風速を計算する
大気中の水分量について、数値予報データには相対湿度があるが露点温度はない 航空観測データ(METAR)には露点温度はあるが相対湿度がない | 相対湿度・露点温度は、気温も一緒に使用して、水蒸気圧を経由して相互に変換計算できる
FAX天気図には850hPa相当温位図(FXJP854)があるが、数値予報データには相当温位がない | 気温・相対湿度 or 露点温度・気圧の要素があれば求めることができる
etc... | 
これらの変換計算は、自分でコードを実装するか、公開されているPythonモジュールを利用します。
wxparamsで気象要素を計算する
Jupyter Notebookで演習します decode_gpv_practice.ipynb へ

## Slide 44: wgrib2の使用方法
コマンドプロンプト もしくは Anaconda Promptを開きます
wgrib2へのパスを設定します（※ C:¥wgrib2以下にインストールされている場合）
以下を実行し、バージョン情報が出ればOK
作業フォルダに移動します
ターミナルを開きます
以下を実行し、バージョン情報が出ればOK （※ wgrib2を/usr/local/binにインストールした前提）
作業フォルダに移動します
set PATH=C:¥wgrib2
wgrib2 --version
cd Desktop¥MetDataPBL01
準備：Windows 10
wgrib2 --version
cd Desktop/MetDataPBL01
準備：macOS
参考

## Slide 45: wgrib2の使用方法
気象庁数値予報モデルMSMデータの中身の概要を表示させてみます
Windows 10
macOS
1.1:0:d=2020090512:PRMSL:mean sea level:anl:
1.2:0:d=2020090512:PRES:surface:anl:
1.3:0:d=2020090512:UGRD:10 m above ground:anl:
1.4:0:d=2020090512:VGRD:10 m above ground:anl:
...
1.183:0:d=2020090512:TMP:1.5 m above ground:15 hour fcst:
1.184:0:d=2020090512:RH:1.5 m above ground:15 hour fcst:
1.185:0:d=2020090512:LCDC:surface:15 hour fcst:
1.186:0:d=2020090512:MCDC:surface:15 hour fcst:
1.187:0:d=2020090512:HCDC:surface:15 hour fcst:
1.188:0:d=2020090512:TCDC:surface:15 hour fcst:
1.189:0:d=2020090512:APCP:surface:14-15 hour acc fcst:
1.190:0:d=2020090512:DSWRF:surface:14-15 hour ave fcst:
wgrib2 weather¥Z__C_RJTD_20200905120000_MSM_GPV_Rjp_Lsurf_FH00-15_grib2.bin
wgrib2 weather/Z__C_RJTD_20200905120000_MSM_GPV_Rjp_Lsurf_FH00-15_grib2.bin
このGRIB2ファイルの『目録』です
初期時刻・気象要素・高さ・予測対象時刻の情報が表示されています
総数190種のデータが含まれています
出力例
参考

## Slide 46: 【参考】MSM地上データの気象要素
コード | 気象要素名
PRMSL | 海面気圧
PRES | 地上気圧
UGRD | 風のU成分（東西風）
VGRD | 風のV成分（南北風）
TMP | 気温
RH | 相対湿度
LCDC | 下層雲量
MCDC | 中層雲量
HCDC | 上層雲量
TCDC | 全雲量
APCP | 前1時間積算降水量
DSWRF | 前1時間平均日射量
▼ wgrib2でMSM地上データをデコードした際に出力される気象要素リスト
※ FT=0には降水量と日射量は含まれていません
参考

## Slide 47: wgrib2の使用方法
次にデータの羅列の中から、183番目のデータに着目し、これがどのような気象データかをもう少し詳しく表示させてみまし ょう。
※ Windows 10では『/』を『¥』に変更して実行
1.183:0:vt=2020090603:1.5 m above ground:15 hour fcst:TMP Temperature [K]:
ndata=242905:undef=0:mean=298.983:min=283.563:max=306.165
grid_template=0:winds(N/S):
lat-lon grid:(481 x 505) units 1e-06 input WE:NS output WE:SN res 48
lat 47.600000 to 22.400000 by 0.050000
lon 120.000000 to 150.000000 by 0.062500 #points=242905
wgrib2 weather/Z__C_RJTD_20200905120000_MSM_GPV_Rjp_Lsurf_FH00-15_grib2.bin -match "1.183:" -V
初期時刻 2020年9月5日 12UTCの 15時間後である 2020年9月6日03UTCにおける、地上1.5mの気温の予測で、単位はケルビン[K]
北緯22.4度〜47.6度、東経120度〜150度の範囲を、緯度方向に0.05度、経度方向に0.0625度の間隔で区切った、合計242905点の格子点値データ
出力例
wgrib2オプション | 機能
-match “正規表現の検索文字列” | 検索文字列に正規表現として一致するデータのみ抽出 複数使うことができ、AND検索も可能
-V | 詳細な概要を表示
参考

## Slide 48: wgrib2の使用方法
コマンドラインオプション『-match “正規表現の検索文字列”』を使用して選択したデータの内容を、CSVファイルとして取り出すことができます。
※ Windows 10では『/』を『¥』に変更して実行
出力された CSV ファイルをエクセルで開いて内容を確認してみましょう。
wgrib2 weather/Z__C_RJTD_20200905120000_MSM_GPV_Rjp_Lsurf_FH00-15_grib2.bin -match "1.183:" -csv tmp.csv
wgrib2オプション | 機能
-csv 出力ファイル名 | 選択したGRIB2データの内容を、CSV形式で保存
-netcdf 出力ファイル名 | 選択したGRIB2データの内容を、NetCDF形式で保存
左から順番に以下の要素が格納されています。
初期時刻：予報対象時刻：気象要素名：高さ：経度：緯度：格子点値
参考

## Slide 49: Pythonでwgrib2を実行する
Pythonからwgrib2を実行してGPVデータの処理をします
GRIB2のGPVデータをNetCDFへ変換
変換したGPVデータをnetCDF4モジュールで読み込む
コマンドプロンプトやターミナルからwgrib2を実行してみましたが、
GPVのデータ処理は最終的にはプログラムで行う必要があります。
Jupyter Notebookで演習します decode_gpv_practice.ipynbを開いて下さい
参考